# Переключатели купюроприемника ICT A7/V7

Первый и второй блоки переключателей находятся на боковой стенке купюроприемника.

Первый блок, из 8 дип-переключателей

sw 1-5. Настройка номиналов принимаемых купюр

sw 6. Качество приема. Если ставим High Acceptance (высокое принятие), то купюроприемник будет принимать  даже сильно помятые купюры. Если выставить High Security (высокая безопасность), при приеме будет усиленный контроль принимаемой купюры .

sw 7. Отключение контроля запрета приема, Inhibit.

sw 8. Полярность  сигнала запрета, Inhibit + или Inhibit-.

Второй блок, из 4 дип-переключателей:

sw 1-2. Настраивается кол-во импульсов на 10 рублей.

sw 3-4. Настраивается длина импульса и длина паузы.

Третий блок, из 4 дип-переключателей

Третий блок находится под лицевой панелью. Под ней есть сдвижная  пластиковая крышка. Чтобы она открылась, достаточно потянуть ее от лицевой панели. На плате находится блок переключателей на 4 дипа.

1.Протокол  Rs-232 или Pulse

sw 1. Полярность импульса High или Low

sw 2. Протокол Pulse или rs232

sw 3-4. Не используются

Положение переключателей для протокола Pulse: SW1,2 - ON,  SW3,4 - OFF

Положение переключателей для протокола Rs-232: SW1,4 – OFF,  SW2,3 – ON (зависит от версии прошивки)

2. Протокол MDB или Pulse

sw 1. Десятичная точка, 0 или 2

sw 2. Протокол Pulse или MDB

sw 3-4. Не используются

Положение переключателей для протокола Pulse: SW1,2 - ON,  SW3,4 – OFF

Положение переключателей для протокола MDB: SW1- ON (десятичная точка 2)  SW2,3,4 – OFF

Положение переключателей для протокола MDB: SW1- OFF (десятичная точка 0)  SW2,3,4 - OFF

P.S. Чтобы любые изменения вступили в силу, надо перезагрузить купюроприемник.